ОКС 67.100.10

Группа Н17

ИЗМЕНЕНИЕ № 1  ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия»

Утверждено и введено в действие

# Дата введения — 201 -

Раздел 2  дополнить нормативными ссылками:

ГОСТ Р 55246 – 2012  «Молоко и молочные продукты. Определение содержания небелкового азота с применением метода Кьельдаля»

ГОСТ Р 55282 – 2012 « Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины»

ГОСТ 31979 – 2012 «Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов»

ГОСТ 31504 – 2012 « Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»

ГОСТ 32915 -2014 «Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии»

Раздел 4, п.4.3,  таблица 2 дополнить показателями:

### «Содержание небелкового азота*, % - от 0,020 до 0,036»

### «Содержание мочевины*, мг%, не более -  30,0»

### «Массовая доля истинного белка*, %, не менее  - 2,8 – для высшего сорта; 2,6 – для первого и второго сортов».

### «Содержание бензойной кислоты и ее солей* – от 0,5 до 5,5 мг/кг»

### Таблицу 2 дополнить сноской

### «* - контроль по данному показателю не является обязательным и проводится по усмотрению производителя»

В раздел 4 добавить пункт: «Жировая фаза молока коровьего сырого должна содержать только молочный жир»

Раздел 5, п.5.3 таблица 3 дополнить:

### «Периодичность контроля содержания  небелкового азота, мочевины и

### истинного белка – не реже 1 раза в 10 дней или согласно требованиям Программы производственного контроля»

### Раздел 6 дополнить пунктами:

### 6.24 Определение небелкового азота – по  ГОСТ Р 55246.

### 6.25 Определение мочевины – по ГОСТ Р 55282.

### 6.26   Расчет истинного белка ИБ, %,  проводят по формуле:

ИБ = (ОА – НБА) 6,38

где  ОА –  содержание общего азота, %;

НБА  - содержание небелкового азота; %;

6,38 – коэффициент пересчета массовой доли азота на массовую долю белка.

6.27 Идентификация жировой фазы – по  ГОСТ 32915 или ГОСТ 31979 с дополнением. Количество фитостеринов в молоке коровьем сыром может достигать 2,5% от общего содержания стеринов.

Жирно - кислотный состав  жировой фазы коровьего молока  сырого приведен в Приложении А.

6.28 Определение бензойной кислоты и ее солей  - по ГОСТ 31504.

Приложение А

(справочное)

Жирно-кислотный состав жировой фазы коровьего молока сырого

А.1 Жирно-кислотный состав жировой фазы коровьего молока сырого приведен в таблице А.1

Т а б л и ц а  А.1

| Условное обозначение жирной кислоты | Наименование жирной кислоты по тривиальной номенклатуре | Массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |
| --- | --- | --- |
| С4:0 | Масляная | 2,4 – 4,2 |
| С6:0 | Капроновая | 1,5 - 3,0 |
| С8:0 | Каприловая | 1,0 – 2,0 |
| С10:0 | Каприновая | 2,0 - 3,8 |
| С10:1 | Деценовая | 0,2 - 0,4 |
| С12:0 | Лауриновая | 2,0 – 4,4* |
| С14:0 | Миристиновая | 8,0 – 13,0 |
| С14:1 | Миристолеиновая | 0,6 – 1,5 |
| С16:0 | Пальмитиновая | 21,0 - 33,0 |
| С16:1 | Пальмитолеиновая | 1,5 – 2,4 |
| С18:0 | Стеариновая | 8,0 – 13,5 |
| С18:1 | Олеиновая | 20,0 – 32,0 |
| С18:2 | Линолевая | 2,2 – 5,0 |
| С18:3 | Линоленовая | До 1,5 |
| С20:0 | Арахиновая | До 0,3 |
| С22:0 | Бегеновая | До 0,1 |
| - | Прочие | 2,5-6,5 |

* В отдельные периоды времени года (осень, зима) содержание лауриновой кислоты может наблюдаться до 5,0 % от суммы жирных кислот, а стеариновой – до 14,0 % от суммы жирных кислот.